Przedmiar robot                       Załącznik nr 20 do SIWZ

branża drogowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | J.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0112-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 1,19 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,19 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej | m2 | 8 752,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8 752,00 |
| 3 | KNNR 6 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1 290,69 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1 290,69 |
| 4 | KNNR 6 0805-05-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej | m2 | 86,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 86,00 |
| 5 | KNNR 6 0802-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 40,67 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,67 |
| 6 | KNNR 5 0719-08-050 | Rozebranie ręczne płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm trylinka na podsypce piaskowej | m2 | 751,88 |  |
|  |  |  |  | Razem | 751,88 |
| 7 | KNNR 6 0808-02-040 | Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych | m | 306,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 306,00 |
| 8 | KNNR 6 0806-02-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 568,14 |  |
|  |  |  |  | Razem | 568,14 |
| 9 | KNNR 6 0805-05-050 | Rozebranie chodników z kostki pol – bruk na podsypce piaskowej (materiał przekazać inwestorowi) | m2 | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2 000,00 |
| 3 |  | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0101-0301-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | m2 | 11 581,58 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11 581,58 |
| 11 | KNNR 6 0302-04-050 | Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiórki, na podsypce cemnetowo piaskowej z rozbiórki (jezdnie, parkingi, plac) | m2 | 7 092,30 |  |
|  |  |  |  | Razem | 7 092,30 |
| 12 | KNNR 6 0104-04-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 6 392,80 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6 392,80 |
| 13 | KNNR 6 0113-02-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 6 392,80 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6 392,80 |
| 14 | KNNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4 799,70 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4 799,70 |
| 15 | KNNR 6 0113-01-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 4 799,70 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4 799,70 |
| 16 | KNNR 6 0302-04-050 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej drobnej ,na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1 252,05 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1 252,05 |
| 17 | KNNR 6 0503-07-050 | Chodniki z płyt kamiennych 60x60 o grubości 5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 2 012,05 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2 012,05 |
| 18 | KNNR 6 0404-03-040 | Obrzeża kanienne o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m | 113,66 |  |
|  |  |  |  | Razem | 113,66 |
| 19 | KNNR 6 0104-03-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 012,05 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2 012,05 |
| 20 | KNNR 6 0302-04-050 | Nawierzchnie z kostki kamiennej ciemnej ,na podsypce cementowo-piaskowej pasy dla pieszych, wydzielenie miejsc postoj. | m2 | 266,40 |  |
|  |  |  |  | Razem | 266,40 |
| 21 | KNNR 6 0403-06-040 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | m | 904,78 |  |
|  |  |  |  | Razem | 904,78 |
| 22 | KNNR 6 0403-05-040 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | m | 221,63 |  |
|  |  |  |  | Razem | 221,63 |
| 23 | KNNR 6 0302-05-050 | Nawierzchnie z kostki bazaltowej 10x10x10 ,na podsypce cementowo-piaskowej - rynsztoki, obrzeża | m2 | 471,80 |  |
|  |  |  |  | Razem | 471,80 |
| 24 | KNNR 6 0302-04-050 | Nawierzchnie bruk klinkierowy,na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 266,40 |  |
|  |  |  |  | Razem | 266,40 |
| 25 | KNNR 6 0503-02-050 | płyty granitowe fontanny układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 50,27 |  |
|  |  |  |  | Razem | 50,27 |
| 4 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0108-02-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 3 319,71 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3 319,71 |
| 27 | KNR 4-01 0108-04-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dal;sze 3 km | m3 | 3 319,71 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3 319,71 |
| 28 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 3 km | m3 | 247,53 |  |
|  |  |  |  | Razem | 247,53 |
| 29 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 247,53 |  |
|  |  |  |  | Razem | 247,53 |
| 30 | KNNR 11 0712-06-050 | Mechaniczne wykonanie siewem, trawników parkowych bez nawożenia. Grunty kategorii III | m2 | 119,40 |  |
|  |  |  |  | Razem | 119,40 |
| 5 |  | Roboty uzupełniające |  |  |  |
| 31 | (AW) AW 0 | kraty pod drzewa | szt | 49,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 49,00 |
| 32 | KNR 2-31 0606-01-040 | Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm - odwodnienie liniowe | m | 33,60 |  |
|  |  |  |  | Razem | 33,60 |
| 6 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |
| 33 | (AW) AW 0 | Wycinka drzew | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2,00 |
| 34 | (AW) AW 0 | Wykonanie nasadzeń zastępczych | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4,00 |
| 35 | (AW) AW 0 | Nadzór archeologiczny | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1,00 |
| 36 | (AW) AW 0 | Nadzór geologiczny | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1,00 |