Załącznik nr 9 do SIWZ

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| Nr poz. | Numer Specyfikacji Techn. | Opis kosztorysowy i obliczenie ilości robót | Jedn. miary | Razem ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. | ST-D-M. 00.00. ST. – M. 20.00. ST-D-M. 00.00. ST. – M. 20.00. ST-D-M. 00.00. ST. – M. 20.00. | Remont bieżący mostu w ciągu ul. Leśnej kod CPV - 45221119-9 Renowacja mostów Mechaniczne rozebranie warstwy gr. ok. 5 cm z masy bitumicznej na moście i dojazdach (frezowanie) 16,0 m 16,0x7,05 = 113 m2 Rozebranie istniejącego krawężnika bet. 15x30 na odcinku remontu na posypce cem. - piask, 2x16 = 32 m Ręczna ścinka poboczy na chodniku za mostem, str. lewa, usunięcie humusu z darnią z jezdni gr. do 15 cm 2,7x1,2 = 3,2 m2 Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na odcinku skrzydeł przed mostem obmiar: 1,2x2,7 + 2,4x2,7 = 9,7 m2 Rozebranie zniszczonego słupka żelbetowego balustrady str. lewa przed mostem 0,242x1,05 = 0,06 m3 Transport gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem, po remoncie 113x0,05+0,15x0,3x32,0+9,7x0,05+0,06 = 7,6 m3 Oczyszczenie i skucie nierówności na chodnikach i opaskach ok. 3 cm 6,5x(1,5+2,7)+4x2,7x0,3 = 30,5 m2 Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu B15 poza płytą pomostu 2x(16-6,5)*0,50*0,15 = 1,4 m3 Ustawienie krawężników kamiennych mostowych typ A 20x23 cm na posypce cem.-piask. 16x2 = 32, 0 m Wykonanie warstwy sczepnej na istniejących opaskach i chodnikach betonowych jak w poz. 7 30,5 m2 Wylewka z betonu B30 z dodatkiem plastyfikatora w ilości 10 kg/m3 betonu na chodnikach i opaskach, grubości ok. 4 cm: 30,5x0,04 = 1,22 m3 Odtworzenie rozebranego słupka z betonu B30 balustrady str. lewa przed mostem 0,242x1,05 = 0,06 m3 Wykonanie wypełnienia szczelin dylatacyjnych w opaskach i płycie pomostu, żywica poliuretanowa + sznur z pianki poliuretanowej 4x(0,3+0,7+0,12) = 4,5m Oczyszczenie słupków betonowych balustrad plus szpachlowanie 15x((0,24x4)x1,05 + 0,242) = 16,0 m2 Malowanie powierzchni słupków betonowych balustrad farbą do betonu, 16x((0,24x4)x1,05 + 0,242) = 17,0 m2 Odnowa i naprawa części stalowych balustrad mostu z rur stalowych : 2x(12,0 – 8x0,24) = 20,0 m Wykonanie nawierzchnioizolacji na chodnikach oraz opaskach z żywic syntetycznych gr.4 mm (kolor bordo) 6,5x(1,5+2,7)+4x2,7x0,3 = 30,5 m2 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (osiadania na dojazdach) gr. 4 cm (16-6,5)x7,0 = 67 m2 Montaż siatki do nawierzchni asfaltowych typu 50/50-30C na całej w-wie dolnej 16,0x7,0 = 112,0 m2 Montaż do krawężników na styku z warstwą ścieralną taśmy bitumicznej szerokości 40 mm 2x16,0= 32,0 m Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR1-2 grubości 4 cm w jezdni na moście i dojazdach 16,0x7,0 = 112,0 m2 Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku gr. 10 cm pod ułożenie nawierzchni chodników wzdłuż skrzydeł 2x2,7x1,2 + 2x2,7x2,4 = 19,5 m2 Wykonanie chodnika wzdłuż skrzydeł z kostki Polbruk 8 cm na podsypce cem.-piask. (kostka kolor bordo) 2x2,7x1,2 + 2x2,7x2,4 = 19,5 m2 Oczyszczenie strumieniowe poprzez piaskowanie na mokro powierzchni betonowych: płyty nośnej, belek podporęczowych, gzymsów i podpór: 5,4x11,0 + 2x6,5x0,4+2x12,0x(0,30+0,12) + 2x0,75x11,0 = 91m2 Skucie z powierzchni betonowych niezwiązanego betonu, tynku i otuliny jak wyżej = 91 m2 System ręcznych napraw ubytków (warstwa sczepna + zaprawa niskoskurczowa) do 3 cm w płycie i belkach podporęczowych szacunkowo 75x0,4 = 30,0m2 System ręcznych napraw ubytków j/w lecz do 10 cm w podporach skrajnych szacunkowo ok. 2 m2 Impregnacja wszystkich powierzchni betonowych 3x migrujący inhibitor korozji 75,0 + 16,0= 91,0 m2 Przygotowanie powierzchni betonowych do malowania poprzez nałożenie szpachlówki nisoskurczowej 2x6,5x0,4+2x12,0x(0,30+0,12) + 2x0,75x11,0 = 91m2 Wykonanie dyspersyjnej elastycznej powłoki ochronnej konstrukcji płyty nośnej i podpór: kolor kremowy 91,0 – 10,0 = 81,0 m2 Wykonanie dyspersyjnej elastycznej powłoki ochronnej pasów pionowych belek podporęczowych i gzymsów: kolor niebieski 2x12,0x(0,30+0,12) = 10 m2 Uporządkowanie terenu po remoncie: naprawa umocnienia stożków nasypowych wzdłuż skrzydeł oraz oczyszczenie koryta rzeki na odcinku mostu 14,0x5,0 + 2x6,6x2,5 = 103 m2 KONIEC PRZEDMIARU ROBÓT | m2 m m2 m2 m3 m3 m2 m3 m m2 m3 m3 m m2 m2 m m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 113,0 32,0 3,2 9,7 0,06 7,6 30,5 1,4 32,0 30,5 1,22 0,06 4,5 16,0 17,0 20,0 30,5 67,0 112,0 32,0 112,0 19,5 19,5 91,0 91,0 30,0 2,0 91,0 91,0 81,0 10,0 103,0 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych : Remont bieżący mostu w ciągu ulicy Leśnej w Nidzicy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 	45221119-9  Renowacja mostów

Zamawiający: URZĄD MIEJSKI,

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Jednostka opracowująca przedmiar:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW „LEMOST”

EUGENIUSZ LEŚNIEWSKI

10-691 Olsztyn, ul. Wiecherta 3/1

Autor przedmiaru : Eugeniusz Leśniewski 	upr. bud. Nr 307/87/OL

Olsztyn, sierpień 2011r.